# Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego	Raport 2013/2

| Nr punktu | Pył zawiesz. PM2,5 µg/m3 rok kalendarz. | SO2, µg/m3 rok kalendarz. |
| --- | --- | --- |
|  | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 |
| 1 | 54 | 28 | 11 | 5 |
| 2 | 32 | 22 | 20 | 6 |
| 3 | 21 | 16 | 22 | 10 |
| 4 | 36 | 28 | 57 | 18 |
| 5 | 76 | 43 | 72 | 34 |
| 6 | 72 | 42 | 75 | 41 |
| 7 | 54 | 26 | 68 | 26 |
| 8 | 46 | 32 | 50 | 18 |
| 9 | 48 | 39 | 31 | 12 |
| 10 | 23 | 18 | 46 | 11 |
| 11 | 34 | 16 | 9 | 6 |

Całkowita zawartość metali ciężkich [mg/kg próbki] w glebach: warstwa 0-30 cm

Raport 2013/2

gleby gliniaste, obojętne i lekko alkaliczne

| Nr punktu | Pb | Cd |
| --- | --- | --- |
|  | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 |
| 1 | 21 | 20 | 0,5 | 0,6 |
| 2 | 42 | 43 | 2,1 | 1,9 |
| 3 | 22 | 22 | <0,1 | <0,1 |
| 4 | 23 | 24 | 0,9 | 1,0 |
| 5 | 40 | 39 | 0,7 | 0,8 |
| 6 | 19 | 20 | <0,1 | <0,1 |
| 7 | 28 | 29 | <0,1 | <0,1 |
| 8 | 83 | 92 | 2,2 | 2,2 |
| 9 | 95 | 110 | 3,1 | 3,0 |
| 10 | 20 | 19 | 0,4 | 0,5 |
| 11 | 52 | 50 | 1,1 | 1,2 |

# Wyniki badań wód powierzchniowych					Raport 2013/2

|  | Biała I | Biała II | Biała III | Czarna IV | Czarna V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 |
| BZT5, mg O2/dm3 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 |
| chlorki, mg Cl/dm3 | 120 | 160 | 420 | 350 | 405 | 350 | 130 | 180 | 100 | 120 |
| siarczany, mg SO4/dm3 | 80 | 60 | 300 | 220 | 250 | 200 | 100 | 110 | 200 | 220 |
| zawiesina ogólna, mg/dm3 | 9,0 | 8,0 | 70 | 45 | 48 | 28 | 10,0 | 8,0 | 25 | 28 |
| pH | 6,5 | 6,6 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,5 |
| azotany, mg NO3/dm3 | 3,1 | 4,4 | 18 | 19 | 12 | 8 | 6 | 7 | 5,5 | 6,2 |
| fosforany, mg PO4/dm3 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Liczba bakterii grupy coli | 16 | 19 | 350 | 20000 | 2000 | 2500 | 15 | 16 | 200 | 70 |