# Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego	Raport 2013/3

| Nr punktu | Pył zawiesz. PM2,5 µg/m3 rok kalendarz. | SO2, µg/m3 rok kalendarz. |
| --- | --- | --- |
|  | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 |
| 1 | 42 | 28 | 10 | 9 |
| 2 | 26 | 24 | 11 | 9 |
| 3 | 30 | 27 | 48 | 19 |
| 4 | 52 | 41 | 75 | 21 |
| 5 | 44 | 43 | 60 | 23 |
| 6 | 16 | 15 | 55 | 18 |
| 7 | 26 | 21 | 58 | 17 |
| 8 | 32 | 27 | 43 | 25 |
| 9 | 48 | 32 | 35 | 15 |
| 10 | 42 | 26 | 12 | 8 |
| 11 | 44 | 18 | 13 | 9 |

Całkowita zawartość metali ciężkich [mg/kg próbki] w glebach: warstwa 0-30 cm

Raport 2013/3

gleby gliniaste, obojętne

| Nr punktu | Pb | Cu |
| --- | --- | --- |
|  | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 |
| 1 | 42 | 43 | 47 | 45 |
| 2 | 22 | 22 | 15 | 16 |
| 3 | 19 | 20 | 12 | 11 |
| 4 | 52 | 50 | 13 | 14 |
| 5 | 23 | 24 | 15 | 14 |
| 6 | 21 | 20 | 19 | 20 |
| 7 | 40 | 39 | 12 | 11 |
| 8 | 95 | 110 | 28 | 29 |
| 9 | 83 | 92 | 24 | 25 |
| 10 | 28 | 29 | 15 | 15 |
| 11 | 20 | 19 | 10 | 11 |

# Wyniki badań wód powierzchniowych					Raport 2013/3

|  | Biała I | Biała II | Biała III | Czarna IV | Czarna V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 |
| BZT5, mg O2/dm3 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 3,8 | 6,0 |
| chlorki, mg Cl/dm3 | 250 | 200 | 560 | 290 | 410 | 270 | 80 | 90 | 120 | 150 |
| siarczany, mg SO4/dm3 | 150 | 140 | 380 | 210 | 260 | 170 | 90 | 110 | 100 | 130 |
| zawiesina ogólna, mg/dm3 | 20 | 18 | 55 | 45 | 50 | 30 | 5,0 | 10 | 18 | 19 |
| pH | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 6,7 | 6,9 | 7 | 7,2 |
| azotany, mg NO3/dm3 | 5,4 | 6,1 | 45 | 19 | 14,5 | 10 | 4,5 | 4 | 7 | 7,6 |
| fosforany, mg PO4/dm3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 |
| Liczba bakterii grupy coli | 36 | 48 | 20000 | 17000 | 32000 | 2000 | 9 | 10 | 8 | 260 |