# Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego	Raport 2013/9

| Nr punktu | Pył zawiesz. PM2,5 µg/m3 rok kalendarz. | SO2, µg/m3 rok kalendarz. |
| --- | --- | --- |
|  | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 |
| 1 | 18 | 12 | 15 | 13 |
| 2 | 34 | 28 | 22 | 19 |
| 3 | 28 | 22 | 25 | 21 |
| 4 | 30 | 27 | 32 | 24 |
| 5 | 70 | 41 | 50 | 26 |
| 6 | 84 | 41 | 60 | 28 |
| 7 | 30 | 26 | 35 | 21 |
| 8 | 58 | 28 | 30 | 18 |
| 9 | 50 | 22 | 20 | 14 |
| 10 | 56 | 33 | 30 | 18 |
| 11 | 44 | 24 | 15 | 11 |

Całkowita zawartość metali ciężkich [mg/kg próbki] w glebach: warstwa 0-30 cm

Raport 2013/9

gleby gliniaste, kwaśne

| Nr punktu | Zn | Pb |
| --- | --- | --- |
|  | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 |
| 1 | 38 | 40 | 19 | 20 |
| 2 | 42 | 45 | 28 | 29 |
| 3 | 32 | 35 | 20 | 19 |
| 4 | 42 | 40 | 40 | 39 |
| 5 | 72 | 70 | 21 | 20 |
| 6 | 50 | 52 | 23 | 24 |
| 7 | 32 | 35 | 22 | 22 |
| 8 | 272 | 280 | 83 | 92 |
| 9 | 551 | 530 | 95 | 110 |
| 10 | 41 | 40 | 52 | 50 |
| 11 | 181 | 185 | 42 | 43 |

# Wyniki badań wód powierzchniowych					Raport 2013/9

|  | Biała I | Biała II | Biała III | Czarna IV | Czarna V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 | 1993 | 2013 |
| BZT5, mg O2/dm3 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 |
| chlorki, mg Cl/dm3 | 120 | 160 | 420 | 350 | 405 | 350 | 130 | 180 | 100 | 120 |
| siarczany, mg SO4/dm3 | 80 | 60 | 300 | 220 | 250 | 200 | 100 | 110 | 200 | 220 |
| zawiesina ogólna, mg/dm3 | 9,0 | 8,0 | 70 | 45 | 48 | 28 | 10,0 | 8,0 | 25 | 28 |
| pH | 6,5 | 6,6 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,5 |
| azotany, mg NO3/dm3 | 3 | 3,5 | 20 | 22 | 14 | 7,5 | 6,6 | 7,6 | 5,5 | 6,5 |
| fosforany, mg PO4/dm3 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Liczba bakterii grupy coli | 13 | 16 | 5000 | 25000 | 2000 | 2500 | 14 | 15 | 200 | 67 |