Ćwiczenie K4

Temat: Podstawowe zagadnienia konsolidacji gruntów

W dolinie rzecznej zostanie wybudowana zapora ziemna z piasków średnich o wysokości 5. 0 m, projektowana gęstość objętościowa gruntu w korpusie zapory ziemnej ma wynosić 20 kN/m3. W podłożu geologicznym przyszłej zapory wyróżnia się trzy zasadnicze warstwy geotechniczne:

- Piaski średnie o miąższości 4.5 m o ciężarze objętościowym ( = 19 kN/m3 (w strefie powyżej zwierciadła wody gruntowej) i ciężarze objętościowym z uwzględnieniem wyporu wody (’ = 11.2 kN/m3 (w strefie poniżej zwierciadła wody gruntowej).

- Namuły gliniasto–organiczne w stanie miękkoplastycznym (IL = 0.93) o miąższości 8.0 m i ciężarze objętościowym z uwzględnieniem wyporu wody (’ = 10.5 kN/m3.

- Iły trzeciorzędowe w stanie twardoplastycznym (IL = 0.12), całkowicie nieprzepuszczalne o miąższości przekraczającej 20 metrów.

Zwierciadło wody gruntowej na analizowanym obszarze jest położone na głębokości 1 m poniżej powierzchni terenu.

Obliczyć całkowite osiadanie warstwy namułów oraz przeprowadzić ocenę przebiegu procesu konsolidacji tej warstwy metodą analityczno–graficzną (dla punktu położonego w połowie miąższości warstwy) wykorzystując wyniki badań edometrycznych próbki namułów pobranej ze środka warstwy:

Wysokość próbki w czasie badań:

|  | Naprężenie [kPa] |
| --- | --- |
| Czas [min] | 25 | 50 | 100 | 200 | 100 | 50 | 25 | 0 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| 1 | 19,853 | 18,411 | 17,602 | 16,784 | 16,02 | 16,59 | 16,938 | 17,116 | 17,389 | 17,223 | 17,012 | 16,511 |
| 2 | 19,772 | 18,355 | 17,583 | 16,713 | 16,171 | 16,672 | 16,957 | 17,192 | 17,37 | 17,193 | 16,992 | 16,482 |
| 5 | 19,58 | 18,237 | 17,512 | 16,592 | 16,290 | 16,740 | 16,978 | 17,251 | 17,34 | 17,144 | 16,891 | 16,393 |
| 15 | 19,229 | 18,086 | 17,263 | 16,402 | 16,382 | 16,803 | 16,989 | 17,263 | 17,31 | 17,091 | 16,789 | 16,237 |
| 30 | 18,975 | 17,965 | 17,116 | 16,282 | 16,463 | 16,817 | 17,024 | 17,290 | 17,281 | 17,079 | 16,709 | 16,143 |
| 60 | 18,727 | 17,884 | 17,015 | 16,187 | 16,488 | 16,829 | 17,053 | 17,330 | 17,271 | 17,062 | 16,654 | 16,013 |
| 120 | 18,581 | 17,762 | 16,925 | 16,115 | 16,498 | 16,833 | 17,063 | 17,352 | 17,247 | 17,053 | 16,610 | 15,924 |
| 240 | 18,521 | 17,711 | 16,867 | 16,013 | 16,504 | 16,846 | 17,078 | 17,379 | 17,247 | 17,042 | 16,570 | 15,868 |
| 1140 | 18,486 | 17,681 | 16,812 | 15,977 | 16,519 | 16,858 | 17,083 | 17,394 | 17,232 | 17,032 | 16,553 | 15,812 |
| 1440 | 18,486 | 17,681 | 16,811 | 15,976 | 16,519 | 16,857 | 17,083 | 17,393 | 17,231 | 17,029 | 16,552 | 15,811 |